Утверждены Постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 21.07.2011 N 104

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

О-(1,2,2-ТРИМЕТИЛПРОПИЛ)МЕТИЛФТОРФОСФОНАТА (ЗОМАНА)

И О-ИЗОПРОПИЛМЕТИЛФТОРФОСФОНАТА (ЗАРИНА) В МАТЕРИАЛАХ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТОВ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ

ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2946-11

## I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящие гигиенические нормативы разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.2. Настоящие гигиенические нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельно допустимые концентрации О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) и О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в материалах строительных конструкций после демонтажа производственных зданий объектов по уничтожению химического оружия.

1.3. Гигиенические нормативы предназначены для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих контроль за качеством производственной и окружающей среды, профилактикой неблагоприятного воздействия на здоровье населения и работающих при проведении работ по ликвидации объектов по уничтожению химического оружия, транспортировке, хранению и утилизации строительных отходов, а также для органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1.4. Гигиенические нормативы разработаны на основании токсиколого-гигиенических исследований.

## II. Предельно допустимые концентрации (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил) метилфторфосфоната (зомана) и О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в материалах

строительных конструкций объектов по уничтожению химического оружия

┌────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬─────────┐

│      Наименование вещества     │  N CAS │ Формула │Величина ПДК,│  Класс  │

│                                │        │         │    мг/кг    │опасности│

├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤

│                1               │    2   │    3    │      4      │    5    │

├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤

│О-(1,2,2-                       │ 96-64-0│C H  FO P│     0,1     │    I    │

│триметилпропил)метилфторфосфонат│        │ 7 16  2 │             │         │

│(зоман)                         │        │         │             │         │

├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤

│О-изопропилметилфторфосфонат    │107-44-8│C H  FO P│     0,4     │    I    │

│(зарин)                         │        │ 4 10  2 │             │         │

└────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴─────────┘