Утвержден

постановлением Главного

государственного санитарного врача

Российской Федерации

от 29.10.2015 N 68

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ УРОВЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ)

O-ИЗОБУТИЛ-БЕТА-N-ДИЭТИЛАМИНОЭТИЛТИОЛОВОГО ЭФИРА

МЕТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ (ВЕЩЕСТВА ТИПА VX) В АТМОСФЕРНОМ

ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ И В ЗОНАХ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОБЪЕКТОВ ПО ХРАНЕНИЮ И УНИЧТОЖЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Гигиенический норматив

ГН 2.1.6.3306-15

I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящий гигиенический норматив устанавливает ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) O-изобутил-бета-n-диэтиламиноэтил-тиолового эфира метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в атмосферном воздухе населенных мест и в зонах защитных мероприятий объектов по хранению и уничтожению химического оружия.

1.2. Гигиенический норматив предназначен для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с контролем качества окружающей среды, профилактикой неблагоприятного воздействия на здоровье работающих и населения, проектированием производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции, расчетом площадей зон защитных мероприятий в районах размещения объектов по хранению и уничтожению химического оружия, а также для органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

II. Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ)

O-изобутил-бета-n-диэтиламиноэтилтиолового эфира

метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в атмосферном

воздухе населенных мест и в зонах защитных мероприятий

объектов по хранению и уничтожению химического оружия"

| Наименование вещества | N CAS | Формула | Величина ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| О-изобутил-бета-n-диэтиламиноэтилтиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx) | 159939-87-4 | C11H26NO2PS | 5,0 · 10-8 | I |