УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от 23 декабря 2010 г. N 167

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА

ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ (СПОРО-2002)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ N 1 К СП 2.6.6.1168-02

Санитарные правила и нормативы

СанПиН 2.6.6.2796-10

Внести изменения и дополнения N 1 в СП 2.6.6.1168-02 "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)":

1. Заменить по всему тексту "НРБ-99" на "НРБ-99/2009" и "ОСПОРБ-99" на "ОСПОРБ-99/2010".

2. В пункте 2.6 исключить последнее предложение.

3. Пункты 3.2 - 3.10 и Приложение 1 исключить.

4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: "К РАО относятся не подлежащие дальнейшему использованию вещества, материалы, смеси, изделия, удельная активность техногенного радионуклида в которых превышает его МЗУА (При наличии нескольких радионуклидов - сумма отношений удельных активностей техногенных радионуклидов к их МЗУА превышает 1). Значения МЗУА приведены в приложении 4 к СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2009 г., регистрационный N 14534)."

При неизвестном радионуклидном составе отходы являются радиоактивными, если суммарная удельная активность техногенных радионуклидов в них больше:

- 100 кБк/кг - для бета-излучающих радионуклидов;

- 10 кБк/кг - для альфа-излучающих радионуклидов (за исключением трансурановых);

- 1,0 кБк/кг - для трансурановых радионуклидов".

5. Пункт 3.3 изложить в редакции п. 3.2 СП 2.6.6.1168-02 "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).

6. Пункт 3.4 изложить в редакции: "К жидким РАО относятся не подлежащие дальнейшему использованию органические и неорганические жидкости, пульпы и шламы, соответствующие требованиям пункта 3.2 настоящих правил".

7. Пункт 3.5 изложить в редакции: "К твердым РАО относятся отработавшие свой ресурс радионуклидные источники, не подлежащие дальнейшему использованию материалы, изделия, оборудование, биологические объекты, грунт, а также отвержденные жидкие РАО, соответствующие требованиям пункта 3.2 настоящих правил".

8. Пункт 3.6 изложить в редакции: "К газообразным РАО относятся не подлежащие дальнейшему использованию газообразные смеси, содержащие радиоактивные газы и (или) аэрозоли, образующиеся при производственных процессах, соответствующие требованиям пункта 3.2 настоящих правил".

9. Пункт 3.7 изложить в редакции: "По удельной активности РАО подразделяются на 3 категории - низкоактивные, среднеактивные и высокоактивные (таблица 3.1). В случае, когда по приведенным в таблице 3.1 характеристикам радионуклидов радиоактивные отходы относятся к разным категориям, для них устанавливается наиболее высокое из полученных значение категории отходов.

Таблица 3.1

Классификация жидких и твердых радиоактивных отходов

┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐

│Категория отходов│                Удельная активность, кБк/кг                │

│                 ├──────────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┤

│                 │    тритий    │    бета-    │альфа-излучающие│трансурановые│

│                 │              │ излучающие  │  радионуклиды  │радионуклиды │

│                 │              │радионуклиды │   (исключая    │             │

│                 │              │  (исключая  │ трансурановые) │             │

│                 │              │   тритий)   │                │             │

├─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┤

│Низкоактивные    │     6      7 │          3  │           2    │          1  │

│                 │от 10  до 10  │  менее 10   │   менее 10     │  менее 10   │

├─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┤

│Среднеактивные   │     7      11│     3      7│      2      6  │     1      5│

│                 │от 10  до 10  │от 10  до 10 │ от 10  до 10   │от 10  до 10 │

├─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┤

│Высокоактивные   │          11  │          7  │           6    │          5  │

│                 │  более 10    │  более 10   │   более 10     │  более 10   │

└─────────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┘

10. Пункт 3.8 изложить в редакции пункта 3.9 СП 2.6.6.1168-02 "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).

11. Пункт 3.9 изложить в редакции пункта 3.10 СП 2.6.6.1168-02 "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).

12. Пункт 5.3 изложить в редакции: "Жидкие РАО собираются в специальные емкости. Их следует концентрировать и отверждать на объекте, где они образуются, или в организации по обращению с РАО. При малых количествах жидких РАО (менее 200 л в сутки) они направляются на хранение или переработку в специализированные организации (СПО). В организациях, где возможно образование значительного количества жидких РАО (более 200 л в сутки), проектом предусматривается система спецканализации. В спецканализацию не должны попадать нерадиоактивные стоки".

13. Пункт 5.5 изложить в редакции: "Запрещается сброс жидких производственных отходов с содержанием техногенных радионуклидов выше уровней, приведенных в приложении 3 к СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2010 г., регистрационный N 18115), и жидких РАО в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.

Сброс техногенных радионуклидов в окружающую среду осуществляется в соответствии с нормативами допустимых сбросов и разрешительными документами, устанавливаемыми (получаемыми) в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и водным законодательством.

14. Пункт 5.13 изложить в редакции: "РАО, содержащие радионуклиды с периодом полураспада менее 15 суток, собираются отдельно от других РАО и выдерживаются в местах временного хранения РАО для снижения активности до уровней, не превышающих МЗУА.

15. Пункт 7.4 изложить в редакции: "Наружные и внутренние поверхности транспортных контейнеров для перевозки РАО не должны иметь радиоактивную загрязненность выше уровней, приведенных в таблице 8.10 СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".

16. Пункт 9.3.4 изложить в редакции: "Переплавке подлежат металлические твердые РАО после дезактивации и фрагментации.

К повторному использованию после переплавки допускается металл с удельной активностью, не превышающей величин, указанных в разделе 3.11 и приложении 4 к СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2010 г., регистрационный N 18115).

17. Дополнить раздел 9.3 пунктом 9.3.7 в следующей редакции: "При удельной активности техногенных радионуклидов в производственных отходах менее МЗУА, но больше уровней, приведенных в приложении 3 к ОСПОРБ-99/2010, их следует направлять на специально выделенные участки объектов размещения производственных отходов в соответствии с законодательством в сфере обращения с отходами производства и потребления".

18. Пункт 9.4.1 изложить в редакции: "Газообразные производственные отходы с содержанием техногенных радионуклидов выше уровней, приведенных в приложении 3 к ОСПОРБ-99/2010, и газообразные РАО подлежат выдержке и (или) очистке с целью снижения их активности. Для очистки газообразных отходов от радиоактивных газов и аэрозолей должны использоваться системы газоочистки, включающие (при необходимости) аппараты мокрой очистки, фильтры, сорбционные и абсорбционные колонны. Выброс техногенных радионуклидов в атмосферный воздух осуществляется в соответствии с нормативами допустимых выбросов и разрешительными документами, устанавливаемыми (получаемыми) в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством об охране атмосферного воздуха".